## Slide 1: Présentation de Projet routes et infrastructures
Année universitaire 2020-2021
République Tunisienne
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université de Tunis El Manar
Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis
Département de Génie Civil
DIMENSIONNEMENT D’UNE AUTOROUTE DE TYPE L1 A TUNIS
Elaboré par :
Amine MANNAI
Fares FRIKHA
Ghada NAMMOUCHI
Hamza MAAOUI
Groupe : G02
Encadré par : M. Amara LOULIZI

## Slide 2: Sommaire
Introduction
Présentation du projet
Conception du projet
Etude de terrassement
Etude de trafic
Dimensionnement de la structure de chaussée
Estimation des couts
Conclusion

## Slide 3: INTRODUCTION

## Slide 4: Introduction
Dimensionnement d’une autoroute de type L1
Logiciels : AutoCAD, Piste, Alizé
Conforme au norme ICTAAL
Assure les conditions liées aux conforts et sécurités
Conception économique

## Slide 5: Présentation du projet

## Slide 6
Autoroute L1
Tunis
3531m
TMJA : 22000 UVP
%PL : 14
Année de mise en service : 2023
X : -83560.6721
Y : 18446.4505
X : -81798.9335
Y : 15571.5648

## Slide 7: conception du Projet

## Slide 8: Traçage sur « AutoCAD »
Eviter d’exploiter les terrains propriétaires privés.
Eviter de traverser les écoulements d’eau.
Eviter les grandes pentes du terrain.
Conserver la continuité et la direction entre la nouvelle et l’existant route.

## Slide 9: Tracé en plan
Tracé en plan
1 rayon 600m.
2 clothoïdes .
2 clothoïdes "66.6m".
3 rayons 1000m.
Tracé en plan
1 rayon 600m.
3 rayons 1000m.

## Slide 10: Profil en long
Profil en long
1 rayon rentrent 4200m.
Déclivité entre 0,2% et 5%.
2 rayons saillants 12500m.

## Slide 11: Profil en travers
Profil en travers type
Largeur de la plateforme : 15.5m
Largeur de la chaussée : 10.5m
Largeur du TPC : 1.5m
Dévers minimal : 2.5%
Berme : 1m, 4%.
Bonde d’arrêt d’urgence : 2.5m, 3.5%

## Slide 12: Importation de le résultat final donnée par « Piste » sur le fond topographique dans « AutoCAD »

## Slide 13: Etude de terrassement

## Slide 14: Classification du sol
Classe de sol : A2
Sous-classe : A2th
Sol médiocre

## Slide 15: Etude de trafic

## Slide 16
Situation actuelle
TMJA: 22000 UVP.
THDPS : 1750 UVP.
Hypothèses de calcul
Année de mise en service : 2023.
Durée de vie : 15 ans
Prévision du trafic
TMJA en 2038 : 52946 UVP
THDPS en 2038 : 4212 UVP
PL : 14%.
Taux de croissance annuelle : .
Taux de croissance annuelle : 𝜏=5%.
Situation actuelle
TMJA: 22000 UVP.
THDPS : 1750 UVP.
Hypothèses de calcul
Prévision du trafic
TMJA en 2038 : 52946 UVP
THDPS en 2038 : 4212 UVP
PL : 14%.
Autoroute 2*3

## Slide 17: Dimensionnement de la structure de chaussée

## Slide 18: Classe de trafic
PL = 1351 UVP VL = 8298 UVP .
PL = 1351 UVP VL = 8298 UVP 𝜏=5%.
Neq=9,86 106 essieu de 13T
Classe T0
Neq=9,86 106 essieu de 13T
Classe T0
Classe de sol
CBR1=12 CBR2=3 Région : B
Classe S1
CBR=7,6

## Slide 19: Calcul de déformations admissibles

## Slide 20: Structure final de la chaussée
BB : 0,06m
GB : 0,34m
GRH : 0,35m
Sol support : infini

## Slide 21: Estimation des couts

## Slide 23: Conclusion

## Slide 24: Conclusion
Ce projet fut une occasion pour renforcer nos acquis et enrichir nos connaissances dans le domaine :
  On a fait la conception géométrique de notre autoroute.
  On a fait l’étude de terrassement en déterminant la classe du sol.
  On a fait l’étude du trafic.
  On a fait le dimensionnement de la structure de chaussée en choisissant les épaisseurs des couches.
  On a fait une estimation des couts de ce projet.
  On a appris à manipuler des logiciels comme « AutoCAD », « Piste » et « Alizé ».

## Slide 25: Merci pour votre attention